RELAZIONE FISICA

Obbiettivo da raggiungere: trovare il materiale di cui sono composti due solidi.

- Strumenti ad attrezzature usate: - calibro ventesimale
  -bilancia
- svolgimento: Abbiamo pesato, tramite una bilancia con una sensibilità di 0,1 g, due solidi, uno a forma di parallelepipedo l'alto a forma di cilindro.
n°	Solido A (grammi)	Solido b (grammi)
1	7,7+0,1	22,6+0,1
2	7,7+0,1	22,6+0,1
3	7,7+0,1	22,6+0,1
4	7,7+0,1	22,6+0,1

Poi tramite un calibro ventesimale abbiamo preso le misure delle dimensione dei due solidi.

Solido A (mm)
Solido B (mm)
n°	larghezza	profondità	altezza	diametro	altezza
1	9,40+0,05	9,40+0,05	27,40+0,05	9,25+0,05	33,75+0,05
2	9,40+0,05	9,40+0,05	27,40+0,05	9,25+0,05	33,75+0,05
3	9,40+0,05	9,40+0,05	27,40+0,05	9,25+0,05	33,75+0,05
4	9,40+0,05	9,40+0,05	27,40+0,05	9,25+0,05	33,75+0,05

Abbiamo calcolato il volume del solido A:

e del solido B:
poi abbiamo trovato la densità dei due solidi:
dopo aver calcolato la densità abbiamo fatto una ricerca su internet e abbiamo notato che le densità corrispondevano a quella dell'alluminio nel primo caso e del ottone nel secondo.